## Slide 1: C语言程序设计 第三章 数据的输入和输出
周晓辉 王晓荣

## Slide 2
3.1 数据输出
3.2 数据输入
3.3 程序举例
第三章 数据输入与输出

## Slide 3
说明：
C语言不提供语言级别的I/O语句
C程序中的数据I/O操作均由函数实现
#include <stdio.h>

## Slide 4
3.1 数据输出
字符输出函数
格式: putchar( c )
参数: c为字符常量、变量或表达式
功能：把字符c输出到显示器上
返值：正常，为显示的代码值；出错，为EOF(-1)

## Slide 5
#include <stdio.h>
main()
{ int c;
char a;
c=65; a='B';
putchar(c); putchar('\n'); putchar(a);
}
运行结果：
A
B
  范例

## Slide 6
格式输出函数
格式：printf(“格式控制串”，输出表)
功能：按指定格式向显示器输出数据
返值：正常，返回输出字节数；出错，返回EOF(-1)

## Slide 7
  格式字符
字符 | 说明 | 例句 | 输出
d,i | 十进制整数 | int a=567;printf ( “%d”,a); | 567
x, X | 十六进制无符号整数 | int a=255;printf(“%x”,a); | ff
o | 八进制无符号整数 | int a=65;printf(“%o”,a); | 101
u | 不带符号十进制整数 | int a=567;printf(“%u”,a); | 567
c | 单一字符 | char a=65;printf(“%c”,a); | A
s | 字符串 | printf(“%s”,“ABC”); | ABC
e, E | 指数形式浮点小数 | float a=567.789;printf(“%e”,a); | 5.677890e+02
f | 小数形式浮点小数 | float a=567.789;printf(“%f”,a); | 567.789000
g | e和f中较短一种 | float a=567.789;printf(“%g”,a); | 567.789
%% | 百分号本身 | printf(“%%”); | %

## Slide 8
  范例
int a=3,b=4;
printf(“%d %d\n”,a,b);
printf(“a=%d , b=%d\n”,a,b);
输出结果:
3 4
a=3, b=4
main()
{
unsigned int u=65535;
printf(”u=%d\n",u);
}
输出结果：
u=-1

## Slide 9
  附加格式说明符（修饰符）
修饰符 | 功能
m | 输出数据域宽,数据长度<m,左补空格;否则按实际输出
.n | 对实数,指定小数点后位数(四舍五入)
 | 对字符串,指定实际输出位数
- | 输出数据在域内左对齐（缺省右对齐)
+ | 指定在有符号数的正数前显示正号(+)
0 | 输出数值时指定左面不使用的空位置自动填0
# | 在八进制和十六进制数前显示前导0，0x
l | 在d,o,x,u前，指定输出精度为long型
 | 在e,f,g前，指定输出精度为double型

## Slide 10
  范例 “m.n”
int a=1234;
float f=123.456;
char ch=‘a’;
printf(“%8d,%2d\n”,a,a);
printf(“%f,%8f,%8.1f,%.2f,%.2e\n”,f,f,f,f,f);
printf(“%3c\n”,ch);
运行结果：
1234,1234
123.456000,123.456000, 123.5,123.46,1.23e+02
a
static char a[]=“Hello,world!”
printf(“%s\n%15s\n%10.5s\n%2.5s\n%.3s\n”,a,a,a,a,a);
运行结果：
Hello,world!
Hello,world!
Hello
Hello
Hel

## Slide 11
  范例 “-”
int a=1234;
float f=123.456;
static char c[]=“Hello,world!”;
printf(“%8d,%-8d\n”,a,a);
printf(“%10.2f,%-10.1f\n”,f,f);
printf(“%10.5s,%-10.3s\n”,c,c);
运行结果：
1234， 1234
123.46, 123.5
Hello, Hel

## Slide 12
  范例 “0 、+”
int a=1234;
float f=123.456;
printf(“%08d\n”,a); // 00001234
printf(“%010.2f\n”,f); // 0000123.46
printf(“%0+8d\n”,a); // 000+1234
printf(“0+10.2f\n”,f); // 000+123.56

## Slide 13
  范例 “#”
int a=123;
printf(“%o,%#o,%X,%#X\n”,a,a,a,a);
// 173,0173,7B,0X7B

## Slide 14
  范例 “l”
long a=65536;
printf(“%d,%8ld\n”,a, a);
// 0, 65536

## Slide 15
3.2 数据输入
字符输入函数
  范例
格式:getchar( )
功能：从键盘读一字符
返值：正常，返回读取的代码值；出错,返回EOF(-1)
#include <stdio.h>
main()
{
int c;
printf("Enter a character:");
c=getchar();
printf("%c--->hex%x\n",c,c);
}
运行结果：
Enter a character:A
A--->hex41

## Slide 16
格式输入函数
  地址表：变量的地址，常用取地址运算符&
  格式字符:d,i,o,x,u,c,s,f,e
格式: scanf(“格式控制串”，地址表）
功能：按指定格式从键盘读入数据，存入地址表指定的存储单元中, 并按回车键结束
返值：正常，返回输入数据个数
scanf(“%d”,&a);
输入：10 
则 a=10
scanf(“%x”,&a);
输入：11 
则 a=17

## Slide 17
  附加格式说明符（修饰符）
修饰符 | 功能
h | 用于d,o,x前，指定输入为short型整数
l | 用于d,o,x前，指定输入为long型整数
 | 用于e,f前，指定输入为double型实数
m | 指定输入数据宽度，遇空格或不可转换字符则结束
* | 抑制符，指定输入项读入后不赋给变量
例 scanf(“%3d%*4d%f”,&k,&f);
输入 12345678765.43
则 123k, 8765.43f
例 scanf(“%2d%*3d%2d”,&a,&b);
输入 1234567
则 12a, 67b

## Slide 18
  输入分隔符的指定
    一般以空格、TAB或回车键作为分隔符
    其它字符做分隔符：格式串中两个格式符间字符
例
scanf(“%d%o%x”,&a,&b,&c);
printf(“a=%d,b=%d,c=%d\n”,a,b,c);
输入 123 123 123
输出 a=123, b=83, c=291
例
scanf(“%d,%d”,&a,&b);
输入 3,4
则 3 → a, 4 → b
例
scanf(“%d:%d:%d”,&h,&m,&s);
输入 12:30:45
则 12 → h, 30 → m, 45 → s
例
scanf(“a=%d,b=%d,c=%d”,&a,&b,&c);
输入 a=12,b=24,c=36
则 ？？？

## Slide 19
  说明：
    用“%c”格式符时，空格和转义字符作为有效字符输入
    输入数据时，遇以下情况认为该数据结束：
      遇空格、TAB、或回车
      遇宽度结束
      遇非法输入
    输入函数留下的“垃圾”
例
scanf(“%c%c%c”,&c1,&c2,&c3);
输入 abc
输出 a → c1, → c2, b → c3
例
scanf(“%d%c%f”,&a,&b,&c);
输入 1234a123o.26
输出 1234 → a, ‘a’ → b, 123 → c
例
int x;
char ch;
scanf(“%d”,&x);
ch=getchar();
printf(“x=%d,ch=%d\n”,x,ch);
输入 123
输出 x=123,ch=10
例
int x;
char ch;
scanf(“%d”,&x);
scanf(“%c”,&ch);
printf(“x=%d,ch=%d\n”,x,ch);
输入 123
输出 x=123,ch=10
int x;
char ch;
scanf(“%d”,&x);
scanf(“ %c”,&ch);
或 scanf(“%*c%c”,&ch);
  解决方法：
  用getchar()清除
  用函数fflush(stdin)清除全部剩余内容
  用格式串中空格或“%*c”来“吃掉”

## Slide 20
3.3 程序举例
输入三角形边长，求面积。
#include <math.h>
#include <stdio.h>
main()
{
float a, b, c, s, area;
scanf("%f,%f,%f",&a,&b,&c);
s=1.0/2*(a+b+c);
area=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
printf("a=%7.2f, b=%7.2f, c=%7.2f, s=%7.2f\n",a,b,c,s);
printf("area=%7.2f\n",area);
}
文件包含预处理命令
变量定义
输入数据
输出数据
输入：3,4,6 
输出：a= 3.00, b= 4.00, c= 6.00 s= 6.50
area= 5.33

## Slide 21
从键盘输入大写字母，用小写字母输出。
#include "stdio.h"
main()
{
char c1,c2;
c1=getchar();
printf("%c,%d\n",c1,c1);
c2=c1+32;
printf("%c,%d\n",c2,c2);
}
输入：A 
输出：A,65
a,97

## Slide 22
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
float a,b,c,disc,x1,x2,p,q;
scanf("a=%f,b=%f,c=%f",&a,&b,&c);
disc=b*b-4*a*c;
p=-b/(2*a); q=sqrt(disc)/(2*a);
x1=p+q; x2=p-q;
printf("\n\nx1=%5.2f\nx2=%5.2f\n",x1,x2);
}
输入：a=1,b=3,c=2 
输出：x1=-1.00
x2=-2.00